TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

REIKALAVIMAI NAUDOTAM  TURISTINIAM AUTOBUSUI  PIRKTI

| Eil. Nr. | Parametro Pavadinimas | Techniniai rodikliai | Siūlomos rodiklių reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Naudotas turistinis autobusas | 1.1. autobusas turi būti pagamintas (pirmoji registracija) ne seniau 2005–01-01 |  |
|  |  | 1.2. rida ne daugiau kaip 700 000 km; |  |
|  |  | 1.3. 50 sėdimų vietų, neįskaitant vairuotojo vietos (sėdynių išdėstymas gamyklinis, tarpas tarp sėdynių eilių ne mažesnis 37 cm). |  |
|  |  | 1.4. autobusas turi būti dviejų ašių; |  |
|  |  | 1.5. autobusas turi būti nežemagrindis; |  |
|  |  | 1.6. keleivių įlipimui/išlipimui dvejos durys valdomos oru arba elektra; |  |
|  |  | 1.7. autobuse prietaisų matavimo skalės turi būti išpildytos metrinėje matavimo sistemoje; |  |
|  |  | 1.8. autobusas turi turėti skyrius keleivių bagažui; |  |
|  |  | 1.9. autobusas privalo būti techniškai tvarkingas. |  |
| 2. | Kėbulas | 2.1. autobusas turi būti nedaužtas; |  |
|  |  | 2.2. autobuso kėbulas nepažeistas įbrėžimų, įlenkimų, korozijos. |  |
|  |  | 2.3. kėbulas neprarūdijęs |  |
|  |  | 2.4. autobuso apačia neprarūdijusi |  |
|  |  | 2.5. autobuso stiklai turi būti be įdaužų, įskilimų. |  |
| 3. | Matmenys | 3.1. autobuso ilgis 11000-12000 mm; |  |
|  |  | 3.2. autobuso plotis ne daugiau kaip 2550 mm; |  |
|  |  | 3.3. autobuso aukštis ne daugiau kaip 3 850 mm; |  |
| 4. | Variklis | 4.1. dyzelinis variklis, atitinkantis ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 3; |  |
|  |  | 4.2. galia 285 – 320 kW; |  |
| 5. | Bako talpa | 5.1. kuro bako talpa ne mažiau 300 l |  |
| 6. | Aušinimo sistema | 6.1. transporto priemonės aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu neužšąlančiu prie -35 0C temperatūros. |  |
| 7. | Pavarų dėžė | 7.1. pavarų dėžė – mechaninė (automatas, pusiau automatas arba EGS netinka); |  |
|  |  | 7.2. ne mažiau 6 pavarų į priekį ir 1 atbulinė. |  |
| 8. | Stabdžiai | 8.1. stabdžiai su antiblokavimo sistema (ABS arba analogiška); |  |
|  |  | 8.2. stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu; |  |
| 9. | Keleivių salono įranga | 9.1. turistinio tipo aukštos, minkštos, vartomos atgal ir prasiplatinančios į šonus sėdynės keleiviams. Sėdynių nugaroje turi būti atlenkiami staliukai ir sieteliai keleiviams |  |
|  |  | 9.2. individualus sėdimų vietų apipūtimas ir apšvietimas; |  |
|  |  | 9.3. švarios ir tvarkingos (nesuplėšytos) sėdynės; |  |
|  |  | 9.4. lentynos keleivių daiktams; |  |
|  |  | 9.5. kiliminė praėjimo grindų danga; |  |
|  |  | 9.6. šoninių ir galinio langų užuolaidos. |  |
|  |  | 9.7. dvigubo stiklo paketo šoninių stiklų langai, nesuskilę, neužrasoję ir nesuraižyti; |  |
|  |  | 9.8. klimato kontrolė; |  |
|  |  | 9.9. ne mažiau kaip 2 vnt. LCD/TV su DVD/Audio grotuvu |  |
|  |  | 9.10. gamintojo WC; |  |
|  |  | 9.11. gamintojo šaldytuvas; |  |
|  |  | 9.12. gamintojo virtuvė su karšto vandens gaminimu. |  |
|  |  | 9.13. salono garso ir šiluminė izoliacija; |  |
|  |  | 9.14. plaktukai avariniam išėjimui; |  |
|  |  | 9.15. autonominė salono šildymo įranga-konvektoriai abiejose keleivių salono pusėse. |  |
|  |  | 9.16. navigacija |  |
|  |  | 9.17. pilna salono apdaila |  |
|  |  | 9.18. durys valdomos oru arba elektra |  |
|  |  | 9.19. poilsio-miegamoji vieta vairuotojui |  |
| 10. | Kita įranga | 10.1. vairo stiprintuvas; |  |
|  |  | 10.2. reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė; |  |
|  |  | 10.3.vidinis galinio vaizdo veidrodėlis; |  |
|  |  | 10.4. apšildomi veidrodžiai ir vairuotojų šoniniai langai |  |
|  |  | 10.5. veikianti autonominė salono šildymo įranga (Webasto); |  |
|  |  | 10.6. užuolaidėlė nuo saulės vairuotojui; |  |
|  |  | 10.7. tachografas – atitinkantis ES reikalavimus; |  |
|  |  | 10.8. radijo imtuvas AM/FM su garso grotuvu; |  |
|  |  | 10.9. garso įranga su mikrofonu gidui; |  |
|  |  | 10.10. gesintuvai autobuso salone; |  |
|  |  | 10.11. vaistinėlės, avarinis ženklas, šviesą atspindinti liemenė; |  |
|  |  | 10.12. greičio ribotuvas; |  |
|  |  | 10.13. avarinis jungiklis; |  |
|  |  | 10.14. tvarkingi apšvietimo ir signalizavimo prietaisai. |  |
|  |  | 10.15. autobuso gamyklinis paruošimas šiaurės Europos klimatinei zonai |  |
|  |  | 10.16. galinė pakaba ant oro pagalvių |  |
|  |  | 10.17. programuojamas aušinimo skysčio šildytuvas |  |
|  |  | 10.18. automatinis oro pagalvių reguliatorius |  |
|  |  | 10.19. kalnų stabdis; |  |
| 11. | Elektros sistema | 11.1. starteris, generatorius, 2 akumuliatoriai - 24V |  |
| 12. | Padangos | 12.1. bekamerinės padangos R22,5 dydžio ir padangų likutis ne mažiau 60 % |  |
|  |  | 12.2. tinkamas pakeitimui atsarginis ratas |  |
| 13. | Patikros | 13.1. perduodant autobusą Pirkėjui, jis turi būti užregistruotas, atlikta techninė apžiūra, atlikta tachografo ir greičio ribotuvo patikra. |  |
| 14. | Garantija | 14.1. Tiekėjas įsipareigoja suteikti pusės metų garantiją varikliui, važiuoklei ir greičių dėžei nuo sutarties pasirašymo datos. |  |

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui                    ---------------------------             Audrius Žuta

( parašas)